## Slide 1: TUTK产品介绍
2021-1-13
主讲人：施海路 Daniel

## Slide 2
P2P通信
实时的点对点数据传输
01
02
消息推送
向用户手机终端发送离线消息
03
云存储
音视频云端存储和回放
主讲内容

## Slide 3: P2P通信
1
点对点实时通信

## Slide 4
功能对接
3
模块选用介绍
2
基本概念和架构
1
4
P2P通信主要内容

## Slide 5: P2P基本概念和架构
PART 1.1
单击此处添加副标题内容

## Slide 6: 信件投递
A（地址1）
B（地址2）

## Slide 7: 网络通信
互联网
IP1
IP2

## Slide 8: 网络通信与打洞原理
网关1
网关2
A
B
服务器群
192.168.1.100:23000
192.168.1.100:10000
11.11.11.11:30000
22.22.22.22:11000

## Slide 9
UID
设备的唯一标识，类似于设备的身份证。
VPG
群组，用以管理一批UID。
NAT
网络地址转换协议，提供内网和公网地址映射方法。
Server key
服务器的license key，用以P2P服务器授权。
Server
Master server: 主服务器
P2P server: 穿透和转发
Notes: 基本概念

## Slide 10
UID、VPG、Serverkey的关联
UID与VPG在出厂时已进行了关联，在架设服务器时，可以在脚本中配置Serverkey与VPG的绑定，后续此VPG下的所有UID都将使用这些服务器。一个serverkey只能用以一台服务器。
Notes: 基本概念

## Slide 11
说明：
path1：P2Pserver向Master server报到
path2: 设备向Master server查询P2P server列表
path3: 设备向P2P server 报到
path4: 手机客户端向Master server查询P2P server列表
path5: 手机客户端请求P2P server连线设备
path6：建立连接，数据传输
P2P架构
Notes: 架构

## Slide 12: 平行连线机制

## Slide 13: 可穿透成P2P的NAT组合
Notes: NAT值 1：Full-cone、(Address) restricted cone 2：Port-restricted cone 3：Symmetric

## Slide 14: 模块选用介绍
PART 1.2
单击此处添加副标题内容

## Slide 15
说明：
IOTC: 提供基本的连线和不可靠的传输功能。
AV: 提供可靠（和不可靠）的实时的音视频和信令传输功能。应用场景：IPCamera, doorbell。
RDT: 提供可靠的无协议传输功能。
Tunnel: 提供代理的方法，接入RTSP、HTTP、TELNET等标准服务。应用场景：IPCamera, NAS。
模块说明

## Slide 16: 功能对接(基于AVAPI)
PART 1.3
实时音视频、对讲、回放、低功耗

## Slide 17
说明：在调用IOTC相关接口进行连线之后，接着建立AV主通道，然后在AV主通道上进行音视频和信令数据的收发。
通道创建与销毁：avClilentStartEx/avClientStop和avServStartEx/avServStop
信令收发：avSendIOCtrl和avRecvIOCtrl
视频收发：avSendFrameData和avRecvFrameData2
音频收发：avSendAudioData 和avRecvAudioData
接口类型
1.3.1 API接口说明

## Slide 18
阿
加快出图的一些方法：
1，设备端从I帧开始送
2，设备端从低码流开始送
开始：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_START)
数据收发：avRecvFrameData、avSendFrameData
结束：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_STOP)
实时视频（APP端发送请求）
1.3.2 功能对接：实时视频

## Slide 19
开始：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_AUDIOSTART)
数据收发：avSendAudioData 和avRecvAudioData
结束：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_AUDIOSTOP)
实时监听（APP端发送请求）
1.3.3 功能对接：实时监听

## Slide 20
新版本3.1.10.1之后的版本支持全双工通道，不需要另外建立新的AV通道做对讲。
开始：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_SPEAKERSTART)
数据收发：avSendAudioData 和avRecvAudioData
结束：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_SPEAKERSTOP)
对讲（APP端发送请求）
1.3.4 功能对接：对讲

## Slide 21
目前公版的协议是，建立新的AV通道来做回放，在回放前可以通过avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_LISTEVENT_REQ)来获取设备SD里面的录像列表。
开始：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_RECORD_PLAYCONTROL)
建立一个新的AV通道，在新的AV通道上进行数据收发：avClientStartEx、avServStartEx
数据收发：avRecvFrameData、avSendFrameData
结束：avSendIOCtrl(IOTYPE_USER_IPCAM_RECORD_PLAYCONTROL)
SD卡录像回放（APP端发送请求）
1.3.5 功能对接：事件录像回放

## Slide 22
备注：
1、开启重传，当前帧传送失败，应用层需要手动重传
2、当设备送完最后一帧的时候，需要检查重传缓存区是否为空，为空才能结束。
流程基本跟回放差不多，区别在于回放的时候，设备端需要先将MP4和AVI文件的音视频解复用。而下载时，不需要解开，直接读取二进制文件传输。
API: avRecvFrameData2、avSendFrameData
SD卡录像下载（APP端发送请求）
1.3.6 功能对接：事件录像下载

## Slide 23
备注：
TCP唤醒包间隔可以比UDP大。
在可以的情况下，建议最少向2台服务器保活。
前提：设备的WIFI模块需要在主控休眠后，能正常收发TCP或UDP数据。
设备获取保活的服务器信息（通常是P2P服务器的IP，端口，保活包，唤醒包）。
设备端进入休眠模式，与服务器通过UDP或者TCP保活，等待唤醒。
设备被唤醒，启动P2P模块。
低功耗设备的休眠和唤醒步骤
1.3.7 功能对接：低功耗设备

## Slide 24: 消息推送
2
向用户手机终端发送告警、状态消息

## Slide 25
对接流程
2
平台架构
1
消息推送主要内容

## Slide 26: 消息推送的框架
PART 2.1
单击此处添加副标题内容

## Slide 27
支持的第三方推送平台:
1、android: FCM、jiguang、huawei、vivo、oppo、xiaomi
2、ios: APNS
消息推送框架
KPNS
Server
Device
Phone
3rd-party cloud (APNS、FCM、HUAWEI、VIVO、OPPO、XIAOMI etc.)
register & mapping
push event
relay msg
send msg
Notes: 架构

## Slide 28: 消息推送的对接
PART 2.2
单击此处添加副标题内容

## Slide 29
例子：
http://push.iotcplatform.com/apns/apns.php?cmd=client&os={os}&appid={appid}&dev={isdev}&token={token}&udid={udid}
http://push.iotcplatform.com/apns/apns.php?cmd=mapping&os={os}&appid={appid}&uid={uid}&udid={udid}&interval={interval}
备注：APP端可以设定消息显示的格式，推送的间隔。因为第三方token有时效，所以建议一段时间后要更新token并重新绑定设备。单个UID最多支持5个手机绑定。
向KPNS服务器注册。（cmd = client）
绑定设备UID。（cmd= mapping）
绑定流程
2.2.1 APP对接消息推送

## Slide 30
例子：
http://push.iotcplatform.com/apns/apns.php?cmd=rm_mapping&os={os}&appid={appid}&uid={uid}&udid={udid}
备注：在删除设备或者需要关闭推送服务时，进行解绑。目前每次只能解绑单个绑定关系。
解绑设备。（rm_mapping）
解绑流程
2.2.2 APP对接消息推送

## Slide 31
例子：
http://push.iotcplatform.com/apns/apns.php?cmd=event&uid={uid}&event_type={type}&event_time={timstamp}
备注：可以携带更多信息，具体可以参考KPNS用户手册，设备UID需要在KPNS白名单。
推送消息。（cmd = event）
推送消息
2.2.3 设备端对接消息推送

## Slide 32: 云存储
3
音视频的云端存储和回放

## Slide 33
设备端对接
2
客户端对接
1
云存储主要内容

## Slide 34
备注：
APP端在添加设备到服务器后，需要把服务器url和stoken传给设备端，否者设备端无法推流。
账号管理：账号的增，删，改，登录，登出。
设备管理：设备的增，删，改。
方案管理：方案的购买、解绑和修改。
回放和下载：录像文件的回放和修改。
对接内容
3.1 客户端对接

## Slide 35
备注：
需要3.2以上的SDK才支持。因为4.0版本的云存储是基于AVAPI和公版的协议来实作，所以请先对接好公版的P2P协议。
从APP获取服务器相关信息：url和stoken，存到本地。
方案的查询：avServGetVSaasContractInfo()，获取方案类型，录像时长，帧率，码率。
通知服务器拉流：avServNotifyVSaasPullStream()。
对接内容
3.2 设备端的对接

## Slide 36: 谢谢聆听
单击此处添加文本具体内容